## Slide 1
Auto system พยายามให้ระบบเป็น auto เพื่อให้ง่ายต่อ user
กล้อง
pir sensor
processor
floor
เสาตั้ง
WALL
human
มุมระนาบ

## Slide 2
Auto system
กล้อง
pir sensor
processor
floor
เสาตั้ง
human
มุมสูง

## Slide 3
Spec background
เป็นพื้นหลังแบบไหนก็ได้
ต้องยึดให้แน่น ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นกล้องมุมระนาบ พื้นหลังเป็นกำแพงหรือฉากที่ไม่มีของวาง ไม่มีการขยับในพื้นหลัง
หรือกล้องมุมสูง ถ่ายลงมาที่พื้นต้องตีกรอบเป็นพื้นที่ไว้ว่า ห้ามเอาของมาวางหรือทำให้ พื้นที่เป็นฉากมีการเปลี่ยนแปลง
*** การเตรียม background เมื่อเปิดการทำงาน raspberry pi ต้องไม่มีคนอยู่ในเฟรมภาพ ในกระบวนการนี้จะให้ led สีแดงติด เพื่อบอกว่าอยู่ใน process เมื่อไฟดับหมดก็ถือว่าพร้อมใช้งานในโหมด standby

## Slide 4
step
ระบบเป็นระบบ auto ทั้งหมด
พื้นที่ยังไงก็ได้ กล้องมุมไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นมุมเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยน background
เปิดระบบ raspberry ครั้งแรกจะมี process ซักครู่โดยจะมีไฟสถานะเป็นสีแดงบอก ก่อนจะรอ input จาก pir ตรงนี้ไฟสถานะจะติดทั้งเขียวและแดง
คนแพ็คของเดินเข้ามาอยู่หน้ากล้อง PIR จะ detect แล้วทำการเปิดกล้อง ไฟแสดงสถานะสีเขียวกล้องเปิด กล้องจะรอ QR code กรณีที่มีใครเข้ามาในพื้นที่โดยบังเอิญ กล้องจะเปิดขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีการ scan QR ใน30 วินาที กล้องก็จะปิดไป
คนแพ็คของโชว์ QR code ไปที่กล้อง จะมีการบันทึก QR code รอจนไฟสถานะเป็นสีแดง กล้องจะเริ่มอัดวิดิโอ เริ่มแพ็คของได้
เมื่อแพ็คเสร็จสามารถเดินออกมาได้เลย โดยเมื่อเดินออกมาจากกล้อง กล้องจะจบการบันทึกวิดิโอ
และในขณะไฟเป็น สีแดงจะเป็นขั้นตอนของ process ทั้ง edit video, post
** การ edit video สำหรับคนที่ของน้อยใช้เวลาแพ็คไม่ถึง 3 นาที อาจจะใช้ คลิปเต็มที่ความเร็วปกติ
แต่ถ้าการแพ็คใช้เวลามากกว่า 3 นาที จะ timelapse ให้คลิปทั้งหมดลงมาอยู่ใน 3 นาที
ในกรณีที่
เมื่อ process เสร็จ ไฟสถานะจะติดทั้งเขียวและแดง แล้วเข้าสู่ลูปเดิม

## Slide 5
Code feature
decode qr

## Slide 7
equipment cost
Raspberry pi
กล้อง
PIR sensor ประมาณ 40บาท ถูกได้กว่านี้
Led 2 ตัว 2 สี หรือจะใช้เป็น 2 สี 3 ขา 1 ตัว ราคาปกติอาจจะตัวละ 2 บาท แต่ถ้า ซื้อที่บ้านหม้อ หรือซื้อขายส่งจะได้ถูกกว่านี้